Guía de Estática de Fluidos

1.- Las dimensiones de una piscina rectangular son 25 m de largo, 12 m de ancho y 2 m de profundidad. Encontrar:

a) La presión manométrica en el fondo de la piscina.

b) La fuerza total en el fondo debida al agua que contiene.

c) La presión absoluta en el fondo de la piscina en condiciones atmosféricas normales, al nivel del mar.

2.- En el tubo en U de la figura, se ha llenado la rama de la derecha con mercurio y la de la izquierda con un líquido de densidad desconocida. Los niveles definitivos son los indicados en el esquema. Hallar la densidad del líquido desconocido.

3.- Un recipiente cerrado que contiene líquido (incompresible) está conectado al exterior mediante dos pistones, uno pequeño de área A1 = 1 cm2, y uno grande de área A2 = 100 cm2 como se ve en la figura. Ambos pistones se encuentran a la misma altura. Cuando se aplica una fuerza F = 100 N hacia abajo sobre el pistón pequeño. ¿Cuánta masa m puede levantar el pistón grande?

4.-  Las maquinas hidráulicas de troquelado ejercen fuerzas tremendas sobre hojas metálicas para darles la forma deseada. Suponga que la fuerza de entrada es de 900 N sobre un pistón de 1,80 cm. de diámetro .La fuerza de salida se ejerce sobre un pistón de 36 cm. de diámetro. ¿Cual es la fuerza que la prensa ejerce sobre la lámina?

5.- En un tubo en "U" de sección uniforme hay cierta cantidad de mercurio. Se agrega, en una de las ramas, agua hasta que el mercurio asciende en la otra 2,3 cm. ¿Cuál es la longitud del agua en la otra rama?

# Responder:

6.- ¿Qué son fluidos?

7.- ¿Es lo mismo fuerza que presión?

8.- ¿Qué es la prensa hidráulica?

9.- ¿Qué entiende por superficie de nivel?