Guía de Ejercicios Electroestática

- Calcular la carga de dos partículas igualmente cargadas, que se repelen con una fuerza de 0,1 N, cuando están separadas por una distancia de 50 cm en el vacío.

2) Calcular el módulo del vector intensidad de un campo eléctrico en un punto A, sabiendo que en él, sobre una carga explorada de 1.10-4 C aparece una fuerza de 0,2 N.

3) Calcular el módulo del campo eléctrico en un punto que esta a 2 cm de una partícula de 1.10-2 C.

4) Si en el punto donde se calculó el campo en el problema anterior, se coloca una carga de 4.10-³ C, ¿qué fuerza actúa sobre ella?.

5) Hallar el valor de la carga q de una partícula tal que colocada a 1 m de otra, cuya carga es de 2.10-8 C, la atrae con una fuerza de 2 N.

6) Calcular la distancia r que separa dos partículas cargadas con 2.10-2 C cada una, sabiendo que la fuerza de interacción entre ambas es de 9.105 N.

7) Hallar el valor de una carga Q que produce un campo eléctrico de 20 N/C, en un punto ubicado a 1 m de distancia.

8) Una carga eléctrica Q a 10 cm de distancia, crea un campo eléctrico cuyo módulo es de 5.10-2 C. Calcular el potencial en dicho punto.

10) En los vértices de un cuadrado imaginario de 0,1 cm de lado hay cargas de 30, -10,40 y 0 C. Encuentre la fuerza resultante sobre el vértice de -10 C.