Autoevaluación

1.- ¿Qué diferencia existe entre la reflexión y refracción de una onda?

R: Son procesos físicos diferentes asociados a fenómenos ondulatorios. La reflexión se da cuando una onda choca contra un medio que no puede atravesar, por lo que esta regresa al medio de procedencia. En cambio, la refracción se da cuando una onda pasa a un nuevo medio de propagación. Cabe destacar que la refracción no es total, pues parte de la energía se refleja.

2.- ¿Por qué es posible percibir la emisión de un sonido desde distintos lugares?

R: El sonido, a diferencia de la luz, posee una alta capacidad para difractarse, lo que permite que este efecto pueda ser percibido desde distintos puntos. Algunos autores señalan que el sonido “dobla fácilmente las esquinas”.

3.- ¿Por qué los astronautas pueden conversar en la Luna, aun cuando en ella no hay presencia de aire, condición básica para la propagación del sonido?

R: Los astronautas se comunican entre ellos por medio de ondas de radio, por lo que la comunicación se produce en forma similar a cuando hablamos por teléfono, desde el interior del traje espacial, el que posee las condiciones propicias para la emisión y recepción del sonido.

4.- ¿Cómo puedes saber si un avión se aleja o aproxima a un determinado observador, si tú no lo puedes observar?

R: Por efecto Doppler, se genera un aumento en la frecuencia del sonido cuando se produce una aproximación entre el emisor y el receptor. Por otra parte, la frecuencia del sonido disminuye cuando ambos se distancian. Luego, por diferencia de frecuencia generada en el sonido percibido por el receptor, este puede saber si el avión se acerca o se aleja

5.- ¿Qué importancia tienen las cortinas en una sala de cine?

R: Constituyen un medio propicio para absorber ondas sonoras, lo que reduce la reflexión que las ondas generan en una sala de cine, permitiendo una mayor nitidez en la percepción de los sonidos. Adicionalmente, alfombras y butacas constituyen medios propicios para mejorar la acústica del lugar.

6.- En estricto rigor. ¿Por qué una guitarra no es exclusivamente un instrumento de cuerda?

R: Aunque en una guitarra el origen del sonido es la cuerda, este instrumento consta de una membrana correspondiente a la caja acústica y el interior de esta, es un medio gaseoso. El conjunto de estos elementos confieren el sonido característico particular de ese instrumento.

7.- En presencia de un efecto Doppler. ¿En qué dirección debe moverse una persona para escuchar una frecuencia mayor?

R: Aproximándose al emisor.

Ejercicios

1.- La figura representa una onda que se propaga de “A” a “B”. De acuerdo a la graficación ¿Cuál de las siguientes opciones es INCORRECTA?

- La longitud de onda aumenta hacia B

- El medio por el que se propaga no es homogéneo

- La velocidad varía entre A y B

- La energía disminuye hacia B

- La frecuencia aumenta hacia B

R: La representación nos indica que la longitud de onda cambia, lo que no ocurre en un medio homogéneo. De igual forma, al cambiar el medio, cambia la velocidad de propagación. La amplitud, por su parte se relaciona con la energía, por lo que esta disminuye. Luego, la alternativa correcta es e, puesto que la frecuencia permanece constante. Respuesta correcta: Alternativa e.

2.- La posibilidad de escuchar a través de una muralla que separa una habitación de otra obedece a:

a) El eco

b) La reflexión

c) La refracción

d) La difracción

e) Todas las anteriores

R: El paso de una onda de un medio a otro corresponde a la refracción. Respuesta correcta: Alternativa c.

3.-  La figura representa una onda estacionaria generada en una cuerda. Respecto de ella, podemos señalar que:

- Entre A y B hay 3 longitudes de onda

- La longitud de onda es de 8cm

- Su amplitud es de 4cm

- La frecuencia es de 10Hz

- La longitud de onda es de 20cm

A 20cm se forman 2 ½ longitud de onda, por lo que una longitud de onda es de:

Respuesta correcta: Alternativa b.

4.- Una nota musical se diferencia principalmente de otra por:

- La frecuencia

- La intensidad

- El timbre

- La velocidad de propagación

- Todas las anteriores

R: Las notas musicales se identifican principalmente por la frecuencia con que se emiten. Respuesta correcta: Alternativa a.

5.- Entre las estructuras del oído que inciden en la percepción de un sonido se encuentran:

- El conducto auditivo y el pabellón

- Caracol cóclea

- Yunque y martillo

- Nervio auditivo

- Todas las anteriores

R: Todas estas estructuras inciden en la percepción de los sonidos. Respuesta correcta: Alternativa e.

6.- En una onda sonora, el efecto Doppler está relacionado con la capacidad de:

- Reducir la presencia de eco

- Percibir cambios de frecuencia en sistemas en movimiento

- Mejorar la refracción que se genera

- Facilitar la difracción de la onda

- Absorción de la energía

R: El efecto Doppler refiere a la diferencia de frecuencia que se produce como efecto del movimiento de emisor y receptor, siendo mayor la frecuencia cuando se aproximan y menor cuando se alejan. Respuesta correcta: Alternativa b.

7.- Respecto a la velocidad del sonido, podemos afirmar que:

- A mayor frecuencia, mayor es su velocidad de propagación

- A mayor longitud de onda, mayor es la velocidad de propagación

- A mayor amplitud, mayor es la velocidad de propagación

- La velocidad es constante y característica para cada medio

- La velocidad es constante y la misma para todos los medios

R: La velocidad con que se propaga el sonido es característica del medio en que se propaga y se mantiene constante en él. Respuesta correcta: Alternativa d.

8.- Los sonidos agudos se caracterizan por:

- Emitirse a baja intensidad

- Emitirse a baja frecuencia

- Emitirse a alta frecuencia

- Propagarse a gran velocidad

- Propagarse a baja velocidad

R: Los sonidos agudos se caracterizan por ser de mayor frecuencia. Respecto a la voz humana, en términos generales, podemos decir que la voz de la mujer es aguda y la del varón, grave. Respuesta correcta: Alternativa c.

9.- Una onda de 4cm de longitud se propaga por un medio "A" a una velocidad de 20cm/s. Al pasar un a medio "B", su velocidad se reduce a 15cm/s. De lo anterior, podemos deducir que la longitud de la onda en el medio "B" es de:

- 3 cm

- 4 cm

- 5 cm

- 10 cm

- 15 cm

R:

| Sea |  | y |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Puesto que la frecuencia no cambia al pasar del medio “A” al “B”. Entonces: |  |
| --- | --- |

| Entonces: |  |
| --- | --- |

Respuesta correcta: Alternativa a.

10.- La energía que una onda trasmite está relacionada con:

- La frecuencia

- La velocidad de propagación

- La longitud de onda

- La amplitud

- Todas las anteriores

R: A mayor amplitud, mayor es su energía. Respuesta correcta: Alternativa d.