Autoevaluación

1.- Al lanzar verticalmente hacia arriba un cuerpo de masa m con una velocidad v, se logra alcanzar una altura h. ¿Qué altura alcanzará el cuerpo si duplicamos la velocidad con que es impulsado?

R: Como . Entonces . Por lo tanto,  al duplicar la velocidad, se cuadriplica la altura inicial.

2.- Un cuerpo de masa 4Kg se desplaza a una velocidad de 8m/s para impactar a otro  de 6Kg, el que se encuentra en reposo. ¿Con qué velocidad sale impulsado el conjunto, si ambos quedan unidos como consecuencia del impacto?

R:

Antes del impacto:  está en reposo. Luego .

Después del impacto: Ambos cuerpos  y salen unidos con la misma velocidad

Luego,

3.- En un balancín de 6m de longitud, se columpian dos personas de 40Kg y 60Kg. ¿A qué distancia del punto de apoyo B debe situarse la persona de mayor peso, sabiendo que la de menor peso se encuentra en el extremo C?

R: Realizando equilibrio de torques con respecto al punto B, se tiene:

Luego,

.

Por lo tanto la persona de 60Kg debe ubicarse a 2mts de B

4.- ¿Qué potencia desarrolla un motor que acciona una bomba para líquidos, la que suministra 800 litros de agua por minuto a un estanque ubicado a 3,6 metros del suelo?

R: Como   Luego

5.- Determine la fuerza requerida F para arrastrar un cuerpo de 10Kg por un plano inclinado de 30°, sabiendo que el coeficiente de roce con la superficie es de 0,4. Utilice g=10m/s2

R: La fuerza de roce esta dado por:   Del gráfico se observa que:

Luego,

Reemplazando:

6.- Se deja caer una pelota A desde la parte superior de un edificio en el mismo instante en que desde  el suelo se lanza verticalmente y hacia arriba una segunda pelota B. En el instante previo al choque, ambas pelotas se desplazan en sentidos opuestos  y la velocidad de la pelota A es el doble que la que lleva la pelota B. Determinar a que altura del edificio se produce el choque.

R:

Las ecuaciones de la velocidad para ambos cuerpos son:

En el encuentro la velocidad de A es negativa, si el enunciado dice que es el doble que la de B se refiere a su módulo por lo tanto:

Las ecuaciones de las posiciones son:

Si igualamos en el punto de contacto se obtiene :

El cuociente entre la posición de A en el encuentro y la altura inicial es :

Ejercicios

1.- Se lanza verticalmente hacia arriba un cuerpo. La figura que mejor representa el movimiento ascendente y descendente es:

| a) | b) | c) | d) | e) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

R: El movimiento ascendente es desacelerado y el descendente es acelerado, por lo que en un gráfico d v/s t, la figura es una parábola invertida.  Respuesta correcta: Alternativa b

2.- Si la masa de un cuerpo se reduce a la mitad y la fuerza se duplica, entonces  podemos afirmar respecto a su aceleración que:

  - Se mantiene igual

  - Se duplica

  - Se cuadruplica

  - Se reduce a la mitad

  - Se reduce a la cuarta parte

R: Sean:  y

Luego,

Entonces la aceleración se cuadruplica. Respuesta correcta: Alternativa c

3.- Al colgar un cuerpo  de un resorte de constante K = 2kp/cm se  deforma12cm, y al repetir la operación con otro resorte, la deformación es 8cm;  entonces,  la constante de este último resorte es:

- 2 kp/cm

- 3 kp/cm

- 4 kp/cm

- 6 kp/cm

- 8 kp/cm

R: Sea    Luego,     Por lo tanto 

Respuesta correcta: Alternativa b

4.-Sobre un cuerpo de masa m se ejerce una fuerza F, necesaria para ponerlo en movimiento horizontalmente, según muestra la figura. Respecto de la situación descrita, se puede afirmar que:

  - .

R: La condición para generar el movimiento es que: Como  .

Al ser , entonces:  Respuesta correcta: Alternativa d

5.- Dos carros de masa = 4kg y =6kg,unidos por una cuerda, son tirados por una fuerza tractora F de 20 N, según se muestra la figura.  La tensión T1 que actúa entre los carros, despreciando el roce,  es de:

- T1  = 8 N

- T1 = 10 N

- T1 = T2

- T1= 12 N

- T1 =10 N

R: Como      Entonces:

La aceleración del sistema es de 2m/s2, en consecuencia sobre el carro es:

. Respuesta correcta: Alternativa a

6.- Respecto al principio de inercia,  es correcto  afirmar que:

- Si un cuerpo está en reposo, es porque no actúa ninguna fuerza sobre él.

- Si un cuerpo está  en movimiento significa que, necesariamente,  debe estar actuando una fuerza sobre él.

- Si deja de actuar una fuerza sobre un cuerpo en movimiento,  este necesariamente se detendrá.

- Si un cuerpo está en movimiento, en ausencia de fuerzas,  continuará con un movimiento rectilíneo y uniforme.

- Todas las anteriores.

R: El principio de inercia establece que un cuerpo que esté en reposo permanecerá en reposo, mientras que un cuerpo en movimiento,  permanecerá con un M.U.R (movimiento rectilíneo uniforme). Respuesta correcta: Alternativa d

7.- Al subir a la cúspide del cerro San Cristóbal, se pueden seguir diferentes vías y medios ¿En cuál de las siguientes opciones se efectúa un menor trabajo?

  - Subir directamente por medio del ascensor

  - Subir en un automóvil por la vía destinada a vehículos

  - Subir por la vía de vehículos  en bicicleta

  - Subir por caminos alternativos para peatones

  - En todas las opciones anteriores se efectúa el mismo trabajo

R: El trabajo es independiente de la trayectoria, por lo que en todos los casos,  el trabajo es el mismo. Respuesta correcta: Alternativa e

8.- En el  Sistema Internacional, la potencia mecánica  se expresa  en:

  - Joule/seg

  - Newton x metros

  - Newton x metros/seg2

  - Joule x metros

  - Joule/newton

R: La potencia mecánica corresponde a . Como el Joule es la unidad de trabajo y t el tiempo, la potencia queda expresada en Joule/seg.  Respuesta correcta: Alternativa a

9.- En  la expresión , se da la condición  que , entonces podría deducirse que:

- m= 0

- La masa está en reposo. (v=0)

- La masa se mueve rectilíneamente con velocidad constante

  - Solo I

  - Solo II

  - Solo  III

  - Solo I  y II

  - Solo II y III

R: Si . Entonces, podemos tener dos situaciones:

Si el cuerpo está en reposo,  permanecerá en reposo.

Si el cuerpo está en movimiento, seguirá con velocidad constante.

Respuesta correcta: Alternativa e

10.- Dos carros A y B de 4Kg y 3Kg respectivamente, están separados por un sistema de láminas elásticas tensionadas por una cuerda, como muestra la figura. Al cortar la cuerda, el carro A es impulsado, adquiriendo una velocidad de 6m/s. ¿Cuál es la velocidad con que sale impulsado el carro B?

- 3m/s

- 4m/s

- 6m/s

- 8m/s

- 12m/s

R: Sea la expresión:

Luego,

Respuesta correcta: Alternativa d